МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«НОВОИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

НОВОПОКРОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

схема разработана: ООО «ЭКСПЕРТНО КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

«ДИАГНОСТИКА И КОНТРОЛЬ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07.12.2011 Г. № 416-ФЗ

«О ВОДОСНАБЖЕНИИ И ВОДООТВЕДЕНИИ»

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

город Ростов-на-Дону

2016

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. ПАСПОРТ СХЕМЫ

Схема водоснабжения Новоивановского сельского поселения на период до 2030 года

2. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

2.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

2.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

2.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения) и перечень централизованных систем водоснабжения

2.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

2.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

2.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых такие объекты)

3. Направления развития централизованных систем водоснабжения

3.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

3.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

4. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

4.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

4.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по

технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального  водопотребления)

4.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения (пожаротушение, полив и т.д.)

4.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

4.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

4.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

4.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02.-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

4.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

4.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

4.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

4.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

4.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

4.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и

реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов

4.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощности по технологическим зонам с разбивкой по годам

4.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

5.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

5.2. Техническое обоснование основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

5.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

5.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

5.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

5.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование

5.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

5.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

5.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

6. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

6.1. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

6.2. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

7. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

8. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

8.1. Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды

8.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

8.3. Показатели качества обслуживания абонентов

8.4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке

8.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды

8.6. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно – коммунального хозяйства

9. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Схема водоотведения Новоивановского сельского поселения на период до 2030 года

10. Существующее положение в сфере водоотведения поселения

10.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

10.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

10.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

10.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

10.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

10.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

10.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведению на окружающую среду

10.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

10.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения

11. Балансы сточных вод в системе водоотведения

11.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

11.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

11.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

11.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения по поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

11.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения

12. Прогноз объема сточных вод

12.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

12.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

12.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений с разбивкой по годам

12.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

12.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

13. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

13.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

13.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

13.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

13.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

13.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

13.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

13.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

13.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы

водоотведения

14. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

14.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

14.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

15. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

16. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

16.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

16.2. Показатели качества обслуживания абонентов

16.3. Показатели качества очистки сточных вод

16.4. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

16.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод

16.6. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно – коммунального хозяйства

17. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Приложения графического описания системы водоснабжения и водоотведения Новоивановского сельского поселения

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2030 года Новоивановского сельского поселения Новопокровского района Краснодарского края разработана на основании генерального плана Новоивановского сельского поселения;

и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Постановление  Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Новоивановском сельском поселении.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры: в системе водоснабжения – магистральные сети водопровод и разводящие сети водопровода; в системе водоотведения – разводящие сети водоотведения, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет средств федерального, краевого и муниципального бюджетов.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

1. ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование - схема водоснабжения и водоотведения Новоивановского сельского поселения Новопокровского района Краснодарского края на период до 2030 г.

Инициатор схемы водоснабжения и водоотведения (заказчик) - глава Администрации Новоивановского сельского поселения Новопокровского района Краснодарского края.

Местонахождение объекта - Россия, Краснодарский край, Новопокровский район, Новоивановское сельское поселение.

Нормативно-техническая база для разработки схемы:

- Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденный распоряжением Министерства экономики  от 24.03.2009г № 22-РМ;

- Постановление Правительства Российской Федерации №782 от 5 сентября 2013 г..

Цели схемы:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период с 2016 г. до 2030 г.; увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; улучшение работы систем водоснабжения; обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам.

Способ достижения цели: реконструкция существующих водопроводных сетей и запорной арматуры; строительство новой водопроводной сети во вновь осваиваемых территориях; реконструкция канализационной сети; реконструкция  канализационного очистного сооружения.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2016 года по 2030 годы.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли

муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод. В части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения, а также за счет средств краевого бюджета, бюджета Новопокровского района, бюджета сельского поселения и за счет средств внебюджетных источников.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. Снижение уровня износа объектов водоснабжения. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

3. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств), с целью финансирования проектов модернизации объектов водоснабжения.

Контроль исполнения

Оперативный контроль осуществляет Глава Администрации Новоивановского сельского поселения Новопокровского района Краснодарского края.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

2. Технико – экономическое состояние централизованных систем водоснабжения сельского поселения

2.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности Новоивановского сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

На территории Новоивановского сельского поселения 2 населенные пункта: ст. Новоивановская, станица Плоская.  Централизованное водоснабжение есть в обоих населенных пунктах.

Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение ст. Новоивановская, станица Плоская осуществляется из подземных источников, представленных водозаборами в составе артезианских скважин:

- в непосредственной близости от станицы Плоской находится 3 скважины: ВЗУ СТФ (6676) № 6, САД (4422) № 5, ПТФ (6690) № 4. Водоснабжение существующей застройки осуществляется от разных водозаборов, водопроводные сети выполнены из труб разных диаметров и материалов (в основном Ø63-75 мм из полиэтиленовых труб) и не обеспечивает требуемых расходов и напоров в водопроводной сети. Питьевая вода подается населению гарантированного качества. Магистральные и частично уличные водопроводные сети находятся в аварийном изношенном состоянии. Источником водоснабжения служат подземные воды артезианских скважин, которые подают воду в водонапорные башни и далее в тупиковую сеть станицы.

- в непосредственной близости от станицы Новоивановской находится 3 скважины. Новоивановская МТФ-4(7853) № 3, СТФ-2 (7047) № 1, мех-ток (5607) №2, предназначенных для подъема (выработки) подземных вод из артезианских скважин подземных вод и для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Водоснабжение существующей застройки осуществляется от разных водозаборов, водопроводные сети выполнены из труб разных диаметров и материалов (в основном Ø50-75мм из асбестоцементных, стальных и полиэтиленовых труб) и не обеспечивает требуемых расходов и напоров в водопроводной сети. Магистральные и частично уличные водопроводные сети находятся в аварийном изношенном состоянии. Источником водоснабжения служат подземные воды артезианских скважин, которые подают воду в водонапорные башни и далее в тупиковую сеть станицы. Питьевая вода подается населению гарантированного качества.

Дебит скважин не превышает 20-25 м3/час. По территории водозаборов размещены башни Рожновского объемом 25 м3. Все скважины оснащены насосным оборудованием марки ЭЦВ.

В гидрогеологическом отношении Новопокровский район расположен в зонах восточного крыла Азово-Кубанкого артезианского бассейна. Исходя из гидрогеологических условий района работ, основным источником водоснабжения на исследуемой территории является водоносный комплекс понтических отложений. Водоносный комплекс понтических отложений имеет повсеместное распространение. Подземные воды приурочены к прослоям и линзам мелкозернистых песков, залегающих на глубине от 170-197 до 260-300 м. Количество водоносных горизонтов изменяется от 3 до 5. Эффективная мощность песков, каптируемых фильтрами равна 18-41 м. Водообильность эксплуатационных скважин достигает 20-25 м3/час при понижениях уровня воды на 9-54 м, пьезометрические уровни при сдаче скважин в эксплуатацию наблюдались на глубине 50 м ниже поверхности земли. По химическому составу воды гидрокарбонатно-натриевые с сухим остатком 0.5-0.7 г/л и общей жесткостью 0,4.-.2,0 мг-эквивалент/л соответствуют ГОСТу «Вода питьевая».

Эксплуатацию водоснабжения на территории муниципального образования Новоивановского сельского поселения осуществляет МКУ «Новоивановское» Новоивановского сельского поселения Новопокровского района.

Таблица 1 – Обеспеченность водой Новоивановского сельского поселения

| № | Название населенного пункта | Численность населения | Обеспеченность водой % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ст. Новоивановская | 16544 | 100 |
| 2. | Ст. Плоская | 866 | 100 |

2.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

На территории Новоивановского сельского поселения централизованное водоснабжение имеется в ст. Новоивановская, ст. Плоская.

2.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 782 от 5 сентября 2013 года «О схемах водоснабжения и водоотведения» понятие «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчётным расходом воды.

Новоивановское сельское поселение входит в одну технологическую зону с централизованным водоснабжением, сети которого эксплуатирует МКУ «Новоивановское» Новоивановского сельского поселения Новопокровского района.

2.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Состояние существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются три артезианские скважины в ст. Новоивановская и три артезианские скважины в ст. Плоская. Скважины оборудованы кранами для отбора проб воды, отверстием для замера уровня воды и устройствами для учета поднимаемой воды. Скважины оборудованы оголовками и герметично закрыты. На артезианских скважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ. Для водозаборного узла и водопроводов питьевого назначения установлены зоны санитарной охраны в соответствии со СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Таблица 2 – Перечень установленного оборудования на артезианских скважинах

| № п/п | Наименование и номер артскважины | Приборы учета электроэнергии | Электронасосы | Приборы учета забора воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка счетчика | Заводской № счетчика | Марка насоса | Заводской № насоса | Марка счетчика |
| ст.ПЛОСКАЯ |
| 1. | Плоская СТФ (6676) № 6 | Счетчик ВАТТ-часов активной энергии переменного тока статистический ПСЧ-3ТА.07 | 008521019002411 | ЭЦВ 6-10-140 | 16543 | СТВХ-100 |
| 2. | САД (4422) № 5 | Счетчик ВАТТ-часов активной энергии переменного тока статистический ПСЧ-3ТА.07 | 090006018 | ЭЦВ 6-10-110 | 13440 | СТВХ-100 |
| 3. | ПТФ (6690) №4 | Счетчик ВАТТ-часов активной энергии переменного тока статистический ПСЧ-3ТА.07 | 09005550 | ЭЦВ 6-10-140 | 04988 | СТВХ-100 |
| ст.НОВОИВАНОВСКАЯ |
| 4. | НовоивановскаяМТФ-4(7853) №3 | Счетчик ВАТТ-часов активной энергии переменного тока статистический ПСЧ-3ТА.07 | 075684 | ЭЦВ 6-10-140 | 06277 | СТВХ-100 |
| 5. | СТФ-2 (7047) №1 | Счетчик электрический трехфазный индукционный СА3-И677 | 150371 | ЭЦВ 6-10-140 | 07774 | СТВХ-100 |
| 6. | мех-ток (5607) №2 | Счетчик электрический трехфазный ЦЭ680ЗВШ | 29013550 | ЭЦВ 8-25-120 | 33655 | СТВХ-100 |

Таблица 3 - Сведения о трансформаторных подстанциях

| № п/п | Место расположения подстанции | Год ввода в эксплуатацию | Марка и технические характеристики | Мощность подстанции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ст.Плоская СТФ | 1983г. | КТП- ПЛ 5 763 | 63кВа |
| 2. | ст.Плоская САД | 1983г. | КТП-ПЛ 7 774 | 40кВа |
| 3. | ст.Плоская ПТФ | 1983г. | КТП-ПЛ 3 755 | 63кВа |
| 4. | ст.Новоивановская МТФ-4 | 1983г. | 3ТП НИ-1 733 | 400кВа |
| 5. | ст.Новоивановская СТФ-2 | 1983г. | СКТП НИ-3 735 | 400кВа |
| 6. | ст.Новоивановская МЕХТОК | 1979г. | СКТП НИ-5 722 | 400кВа |

Таблица 4 - Основные характеристики насосов системы водоснабжения

| марка | мощность | производительность, м3/час | Рабочий/резервный | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъем воды |
| ЭЦВ 6-10-110 | 5,5 | 10 | рабочий | 1 |
| ЭЦВ 6-10-140 | 6,3 | 10 | рабочий | 4 |
| ЭЦВ 6-25-120 | 11,0 | 25 | рабочий | 1 |

Таблица 5 - Количество башен и их основные характеристики

| Наименование | Материал | Объем м3 | Мощность кВт | Техническое состояние % износа | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосные станции |
| ст.Новоивановская |
| Артскважина № 1 мехток (5607) | сталь |  | 15 | 90 | 1977 |
| Артскважина № 2 СТФ-2 (7047) | сталь |  | 11 | 80 | 1987 |
| Артскважина № 3 МТФ -4 (7853) | сталь |  | 11 | 80 | 1975 |
| ст.Плоская |
| Артскважина № 4 ПТФ (6690) | сталь |  | 11 | 80 | 1984 |
| Артскважина № 5 САД (4422) | сталь |  | 11 | 90 | 1973 |
| Артскважина № 6 СТФ (6676) | сталь |  | 11 | 80 | 1984 |
| Резервуары и водонапорные башни |
| ст.Новоивановская |
| Башня Рожновского мехток (5607) | сталь | 25 |  | 100 | 1996 |
| Башня Рожновского СТФ-2 (7047) | сталь | 25 |  | 30 | 2006 |
| Башня Рожновского МТФ -4 (7853) | сталь | 25 |  | 100 | 1988 |
| ст.Плоская |
| Башня ВБР-25/18 ПТФ (6690) | сталь | 25 |  | 20 | 2008 |
| Башня Рожновского САД (4422) | сталь | 25 |  | 100 | 1984 |
| Башня Рожновского СТФ (6676) | сталь | 25 |  | 100 | 1994 |

Существующие сооружения очистки и подготовки воды, оценка соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

На территории Новоивановского сельского поселения очистные сооружения отсутствуют.

Согласно результатам лабораторных исследований образцов питьевой воды, вода Новоивановском сельском поселении, по своим физико-химическим, органолептическим и микробиологическим показателям соответствует  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованной системы питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Состояние и функционирование существующих насосных централизованных станций, оценка энергоэффективности подачи воды.

В Новоивановском сельском поселении насосные станции расположены на территории водозабора, их описание приведено в таблице № 5 настоящей Схемы.

По ВЗУ СТФ (6676) № 6, ПТФ (6690) № 4 ст. Плоская и МТФ-4 (7853) № 3, СТФ-2 (7047) № 1 установлен насос типа ЭЦВ 6-10-140, оценка энергоэффективности подачи воды равна соотношению удельного расхода электрической энергии для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления), что составляет мощность двигателя 6,3 кВт/напор 125 м = 0,0504 кВт/м.

По ВЗУ  САД (4422) № 5 ст. Плоская установлен насос типа ЭЦВ 6-10-110, оценка энергоэффективности подачи воды равна соотношению удельного расхода электрической энергии для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления), что составляет мощность двигателя 5,5 кВт/напор 110 м = 0,05 кВт/м.

По ВЗУ мех-ток (5607) № 2 ст. Новоивановская установлен насос марки ЭЦВ 8-25-120 оценка энергоэффективности подачи воды равна соотношению удельного расхода электрической энергии для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления), что составляет мощность двигателя 13 кВт/напор 125 м = 0,104 кВт/м.

Состояние и функционирование водопроводных сетей и систем водоснабжения, оценка величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.

Существующие водопроводные сети кольцевые с тупиковыми ответвлениями, выполнены из стали, асбестоцемента и пластика. Диаметр трубопроводов – от 50 до 175 мм.

Таблица 6 – Основные характеристики водопроводной сети.

| Наименование | Материал | Диаметр мм | Протяженность, км | Техническое состояние % износа | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные водоводы |
| ст. Новоивановская |
| Труба водопроводная | сталь | 100 | 0,4 | 70 | 1984 |
| Труба водопроводная | сталь | 82 | 0,12 | 90 | 1977 |
| Труба водопроводная | сталь | 75 | 0,6 | 70 | 1984 |
| Труба водопроводная | пластик | 100 | 0,1 | 70 | 1989 |
| Труба водопроводная | асбест | 150 | 0,4 | 70 | 1984 |
| ст. Плоская |
| Труба водопроводная | сталь | 100 | 0,32 | 70 | 1984 |
| Труба водопроводная | сталь | 75 | 0,1 | 90 | 1973 |
| Труба водопроводная | пластик | 100 | 1,1 | 70 | 1986-1988 |
| Разводящие сети |
| ст. Новоивановская |
| Труба водопроводная | сталь | 75-100 | 7,96 | 90 | 1974-1978 |
| Труба водопроводная | асбест | 100-175 | 3,92 | 80 | 1981-1984 |
| Труба водопроводная | пластик | 90 | 3,0 | 10 | 2007,2011 |
| Труба водопроводная | пластик | 75 | 4,5 | 7 | 2009,2011 |
| Труба водопроводная | пластик | 63 | 0,8 | 10 | 2008 |
| Труба водопроводная | пластик | 50 | 0,2 | 7 | 2009 |
| ст. Плоская |
| Труба водопроводная | асбест | 100-175 | 4,28 | 80 | 1981-1984 |
| Труба водопроводная | пластик | 100 | 1,0 | 10 | 1984 |
| Труба водопроводная | пластик | 90 | 1,0 | 10 | 2009 |
| Труба водопроводная | пластик | 75 | 3,7 | 7 | 2008-2009 |
| Труба водопроводная | пластик | 63 | 0,3 | 7 | 2009 |
| Труба водопроводная | пластик | 50 | 0,2 | 7 | 2009 |

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь регулярно необходимо проводить ремонт и замену участков водопровода и внутриквартальных водопроводных перемычек, а также запорно-регулирующей арматуры (ЗРА). Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей при производстве аварийно-восстановительных работ. Все сети с большим % износа должны заменяться на трубы ПНД.  Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы.

Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче асбестоцементных и чугунных, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами. Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.

Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Существующие технические и технологические проблемы, возникающие при водоснабжении и анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению Новоивановского сельского поселения является изношенность водопроводных сетей.

На качество обеспечения населения водой также влияет, что большая часть сетей в поселении тупиковые, следствием чего является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах, увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков. Основная доля неучтенных расходов приходится на скрытые утечки, в состав которых  может входить скрытая реализация. Необходимость масштабных промывок сетей для обеспечения качества воды обусловлена плохим состоянием изношенных трубопроводов и высокой продолжительностью транспортировки воды потребителям.

Указанные выше причины не могут быть устранены полностью, и даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых  является:

- замена изношенных сетей;

- оптимизация гидравлического режима.

К нерациональному и неэкономному использованию подземных вод можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением цели. Значительно возрастает потребление  воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков, а также поселковых зеленых насаждений.

Централизованная система горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности  указанной системы.

На территории Новоивановского сельского поселения централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

Сведения об имеющихся предписаниях органов, осуществляющих  государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, не предоставлено. Данная информация отсутствует.

2.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Территория Новоивановского сельского поселения не относится к территориям вечномерзлых грунтов, в связи с чем в муниципальном образовании отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

2.6. Перечь лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжении, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

На территории Новоивановского сельского поселения все объекты централизованного водоснабжения находятся в собственности  администрации Новоивановского сельского поселения. Эксплуатирует водопроводные сети муниципальное казенное учреждение «Новоивановское» Новоивановского сельского поселения Новопокровского района на праве хозяйственного ведения.

3. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

3.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Основными задачами развития централизованной системы водоснабжения являются:

1) Обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения абонентов.

2) Обеспечение централизованным водоснабжением населения, которые не имеют его в настоящее время.

Для выполнения этих задач в рамках развития системы водоснабжения запланированы следующие целевые показатели:

1) снижение потерь питьевой воды до 15 %;

2) снижение аварийности на водопроводных сетях до 1,5 повреждений на 1 км сети;

3) снижение износа водопроводных сетей до уровня 20 %.

3.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

В зависимости от темпов застройки и сноса жилья, объемов финансирования можно определить два сценария развития схемы водоснабжения Новоивановского

сельского поселения.

I. Сохранение существующей схемы без изменения количества и мощности объектов централизованного водоснабжения. При этом сценарии к 2030 г.:

1) Износ сетей  достигнет 100 %;

2) Не будет обеспечено подключение новых объектов строительства.

II. Изменение схемы водоснабжения в связи  с реконструкцией и строительством новой водопроводной сети.

Данный сценарий предусматривает:

1) Реконструкция водопроводной сети с большим % износа;

2) Строительство нового водопровода на вновь осваиваемых территориях;

3) Подключение новых абонентов.

При рассмотрении двух сценариев развития централизованных систем водоснабжения Новоивановского сельского поселения, наиболее приоритетным является второй. Это объясняется тем, что при первом сценарии развития централизованных систем водоснабжения при реализации Генерального плана Новоивановского сельского поселения, остаются нерешенными вопросы по обеспечению водой нового жилищного фонда. Поэтому в дальнейшем, как приоритетный, будет рассматриваться второй сценарий развития централизованной системы питьевого водоснабжения.

При этом сценарии необходимо переложить водопроводную сеть, имеющие износ от 50 % до 100 % и аварийность выше 3 повреждений на 1 км. Это необходимо для возможности обеспечения устойчивым водоснабжением существующих объектов капитального строительства и вновь вводимых объектов строительства, в том числе для снижения потерь при транспортировке воды.

4. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

4.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

В таблице 7 представлен общий баланс подачи и реализации воды за 2015 год

| Наименование показателей | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- |
| Подъем воды, всего | тыс. куб. м. | 194,94 |
| Собственные нужды | тыс. куб. м. | 0,00 |
| Полезный отпуск | тыс. куб. м. | 194,94 |
| Реализация услуг, в т.ч. | тыс. куб. м. | 128,58 |
| - население | тыс. куб. м. | 106,82 |
| - бюджетные организации | тыс. куб. м. | 1,76 |
| - прочие потребители | тыс. куб. м. | 20,00 |
| Потери | тыс. куб. м. / % | 66,36 |

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных необходимых величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме.

Режимы работы оборудования водозаборных узлов, зависит от суточной, недельной и сезонной неравномерности потребления, государственных праздников, школьных каникул, а также с сезонным отключением регламентных ремонтных работ.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно необходимо производить анализ структуры, определять  величину потерь воды в системах водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, и устанавливать плановые величины объективно неустранимых потерь воды.

4.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения представлен в таблице 8.

Таблица 8

| Наименование технологической зоны | Наименование сельского поселения | Фактическое потребление за 2015 год, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| МКУ «Новоивановское» Новоивановского сельского поселения Новопокровского района | Новоивановское сельское поселение | 128,58 |

4.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения (пожаротушение, полив и др.).

Таблица 9

| Наименование | Существующее (фактическое) водопотребление, тыс. м3/год |
| --- | --- |
| Хозяйственно-бытовые нужды | 128,58 |
| Собственные нужды | 0,00 |
| Бюджетные организации | 1,76 |
| Прочие предприятия | 20,0 |
| Неучтенные расходы и потери в сетях при транспортировке | 66,36 |

4.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Фактическое потребление питьевой воды населением за 2015 год составило 128580  м3/год. Техническая вода населением не потребляется.

Таблица 10

| N п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление, л/сутки на человека, | 83,0 |
|  | в том числе: |  |
| 1.1 | Холодной воды | 83,0 |
| 1.2 | Горячей воды | 0,00 |

Действующий норматив удельного водопотребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах определен  Региональной энергетической комиссией – департамент цен и тарифов Краснодарского края.

4.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261 - ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Новоивановском сельском поселении разработана муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новоивановского сельского поселения».

Основными целями Программы являются:

- переход сельского поселения на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;

- снижение расходов бюджета поселения на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования;

- создание условий для экономии энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде.

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется, решение задачи по обеспечению коммерческого учета являются: жилищный фонд.

Для обеспечения 100% оснащенности приборами учета, администрация Новоивановского сельского поселения и МКУ «Новоивановское» Новоивановского сельского поселения должны выполнить мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Таблица 11

| № п/п | Наименование и номер артскважины | Приборы учета электроэнергии | Электронасосы | Приборы учета забора воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка счетчика | Заводской № счетчика | Марка насоса | Заводской № насоса | Марка счетчика |
| ст.ПЛОСКАЯ |
| 1. | Плоская СТФ (6676) № 6 | Счетчик ВАТТ-часов активной энергии переменного тока статистический ПСЧ-3ТА.07 | 008521019002411 | ЭЦВ 6-10-140 | 16543 | СТВХ-100 |
| 2. | САД (4422) № 5 | Счетчик ВАТТ-часов активной энергии переменного тока статистический ПСЧ-3ТА.07 | 090006018 | ЭЦВ 6-10-110 | 13440 | СТВХ-100 |
| 3. | ПТФ (6690) №4 | Счетчик ВАТТ-часов активной энергии переменного тока статистический ПСЧ-3ТА.07 | 09005550 | ЭЦВ 6-10-140 | 04988 | СТВХ-100 |
| ст.НОВОИВАНОВСКАЯ |
| 4. | НовоивановскаяМТФ-4(7853) №3 | Счетчик ВАТТ-часов активной энергии переменного тока статистический ПСЧ-3ТА.07 | 075684 | ЭЦВ 6-10-140 | 06277 | СТВХ-100 |
| 5. | СТФ-2 (7047) №1 | Счетчик электрический трехфазный индукционный СА3-И677 | 150371 | ЭЦВ 6-10-140 | 07774 | СТВХ-100 |
| 6. | мех-ток (5607) №2 | Счетчик электрический трехфазный ЦЭ680ЗВШ | 29013550 | ЭЦВ 8-25-120 | 33655 | СТВХ-100 |

4.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Для определения перспективного спроса на водоснабжение сформирован прогноз застройки Новоивановского сельского поселения  и изменения численности населения на период до 2030 года. Прогноз основан на данных Генерального плана Новоивановского сельского поселения. Предполагается, что в течение всего указанного периода численность населения, подключенного к централизованному водоснабжению,  будет на уровне 3,210 тыс. человек.

Перспективные расходы воды для обеспечения вводимых объектов приняты в соответствии со Сводом правил СП 30.13330.2012 "СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий" и составляют для жилых зданий 150 л/сутки на 1 человека.

На расчетный срок общее потребление воды составит 1038,33 м3/сутки.  Дебит всех водозаборов 1030,0 м3/сутки. В связи с этим к 2030 году будет наблюдаться незначительный резерв 8,33 м3/сутки.

4.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Расчет водопотребления выполнен с учетом его проектного увеличения к 2030 г. на 505,6 м3/сутки. Процент потерь воды от отпуска в сеть к окончанию 2030 года планируется снизить на 18,5% вследствие уменьшения количества утечек воды за счет реконструкции и ремонта водопроводных сетей и увеличения сбора с населения и юридических лиц оплаты за потребленную воду.

Прогнозный баланс водопотребления на период с 2016 года по 2030 год приведен в таблице 12 при II варианте развития поселения. При I варианте показатели останутся на уровне баланса 2015 года.

Таблица 12 – Прогнозируемый баланс потребления питьевой, горячей, технической воды с 2016г. по 2030 года

|  | 2016 (Базовый год) | Объем воды, тыс. куб. м |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027-2030 гг. |
| Подъем воды, всего | 194,94 | 194,94 | 194,94 | 229,9 | 264,4 | 264,4 | 304,1 | 349,7 | 349,7 | 356,0 | 356,0 | 378,9 |
| Принято со стороны | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого подъем и покупная вода | 194,94 | 194,94 | 194,94 | 229,9 | 264,4 | 264,4 | 304,1 | 349,7 | 349,7 | 356,0 | 356,0 | 378,9 |
| Потери | 66,36 | 66,36 | 66,36 | 59,7 | 50,1 | 40,1 | 39,8 | 39,0 | 39,0 | 38,6 | 38,6 | 37,89 |
| Реализация услуг, в т.ч. | 128,58 | 128,58 | 128,58 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 165,0 | 175,0 | 175,0 | 195,0 | 320,0 | 341,01 |
| -население | 106,82 | 106,82 | 106,82 | 117,5 | 118,0 | 120,1 | 126,3 | 135,4 | 135,4 | 150,0 | 250,0 | 280,0 |
| -бюджетные организации | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 7,7 | 7,7 | 8,0 |
| -прочие потребители | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 29,2 | 27,1 | 33,4 | 34,2 | 34,2 | 37,3 | 62,3 | 53,01 |

4.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории Новоивановского сельского поселения горячее водоснабжение отсутствует. В связи с данной информацией указанный раздел не заполняется.

4.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Таблица 12 – Фактическое и ожидаемое потребление воды

|  | Потребление воды |
| --- | --- |
|  | Фактическое | Ожидаемое |
|  | Годовое тыс. м³/год | Суточное тыс.м³/сутки | Макс. суточное тыс.м³/сутки | Годовое тыс.м³/год | Суточное тыс.м³/сутки | Макс. суточное тыс.м³/сутки |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 128,58 | 0,35 | 0,41 | 341,01 | 1,038 | 1,041 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

В связи с улучшением уровня жизни населения, реализация воды увеличится в 1,4  раза. При этом фактическое потребление в ожидаемый период может быть значительно меньше в связи с тем, что жители при наличии приборов учёта стремятся сократить потребление воды в целях экономии.

4.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организации, осуществляющей водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Сведения о потреблении технической воды отсутствуют. В соответствии с перспективой развития водоснабжения техническая вода использоваться не будет. Проведен условный анализ показателей. Потребление воды с разбивкой по технологическим зонам приведено в таблице 13.

| № п/п | Потребитель | Хозяйственно-питьевая вода, тыс. м3/год | Техническая вода, тыс. м3/год | Всего, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | 128,58 | - | 128,58 |
| 2 | Бюджетная сфера | 106,82 | - | 106,82 |
| 3 | Прочие потребители | 1,76 | - | 1,76 |

4.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Таблица 14 – Оценка расходов питьевой воды  Новоивановского сельского поселения

| Наименование | 2016 (Базовый год) | 2017 г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027-2030 г г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тыс. м3 |
| Хозяйственно-бытовые нужды | 46,6069 | 46,6069 | 46,6069 | 64,39 | 83,604 | 93,55 | 108,63 | 119,21 | 118,99 | 139,17 | 263,95 | 285,42 |
| Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Образовательные учреждения | 6,288 | 6,288 | 6,288 | 6,408 | 6,568 | 6,729 | 6,889 | 7,05 | 7,21 | 7,37 | 7,53 | 7,685 |
| Учреждения административные | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,399 | 0,404 | 0,409 | 0,414 | 0,419 | 0,424 | 0,429 | 0,434 | 0,441 |
| Учреждения культурно-бытового обслуживания | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,049 | 0,05 | 0,05 | 0,051 | 0,051 | 0,052 | 0,053 | 0,054 | 0,055 |
| Сельскохозяйственные предприятия | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,324 | 0,328 | 0,332 | 0,336 | 0,34 | 0,344 | 0,348 | 0,352 | 0,359 |
| Прочие организации | 8,5811 | 8,5811 | 8,5811 | 8,73 | 8,78 | 8,83 | 8,88 | 8,93 | 8,98 | 9,03 | 9,08 | 9,16 |
| Неучтенные расходы и потери в сетях при транспортировки | 66,36 | 66,36 | 66,36 | 59,7 | 50,1 | 40,1 | 39,8 | 39,0 | 39,0 | 38,6 | 38,6 | 37,89 |
| Итого: | 128,58 | 128,58 | 128,58 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 165,0 | 175,0 | 175,0 | 195,0 | 320,0 | 341,01 |

Водоснабжение по населению рассчитано исходя из прогноза динамики роста численности населения Новоивановского сельского поселения  и перспективного подключения абонентов к системе  централизованного водоснабжения.

4.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой,  технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

За 2015 год потери воды составили  34,04 % - 66360  м3/год.  При выполнении всех мероприятий по замене водопровода, на расчетный срок потери будут равны 10 % от общей реализации воды и будут составлять 37890 м3/год.

Внедрение мероприятий на расчетный срок по энергосбережению и водосбережению позволят снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водозаборные узлы, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания.

4.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов).

В Новоивановском сельском поселении прогнозируется устойчивый прирост общего водопотребления.

Прирост общего водопотребления обусловлен:

- приростом численности населения;

- подключением новых потребителей к централизованному водоснабжению.

Перспективный баланс потребления воды, приведенный в составе Генерального плана, рассчитан на максимальное суточное водопотребление. Корректировка баланса рассчитывается на среднесуточное водопотребление и далее, как и предусмотрено нормативами, пересчитывается в максимальное суточное потребление.

Основным потребителем воды является население. При разработке схемы водоснабжения Новоивановского сельского поселения базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды принят норматив потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», равный 150 л/сутки/чел.

Таблица 15 – Перспективный  баланс водопотребления питьевой воды

| № п/п | Наименование потребителей | 2030 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Удельное водопотребление, л/сутки на чел. | Кол-во потребителей, чел | Водопотребление, всего м3/сутки |
| Ст. Новоивановская |
| 1 | Население | 150 | 1654 | 483,5 |
| 2 | Бюджетные организации |  |  | 10,9 |
| 3 | Прочие организации |  |  | 7,01 |
| 4 | Полив зеленых насаждений | 5 | 1654 | 34,049 |
| 5 | Потери (% от всего потребления) | 10 |  | 15,139 |
|  | Итого: |  |  | 653,3 |
| Ст. Плоская |
| 1 | Население | 150 | 866 | 350,29 |
| 2 | Бюджетные организации |  |  | 8,5 |
| 3 | Прочие организации |  |  | 7,0 |
| 4 | Полив зеленых насаждений | 5 | 866 | 0,93 |
| 5 | Потери (% от всего потребления) | 10 |  | 18,31 |
|  | Итого: |  |  | 385,03 |
|  | Всего: |  |  | 1038,33 |

4.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Таблица 16

| Показатели | 2030 г. | Треб. мощность |
| --- | --- | --- |
|  | Подача тыс. м³/год | Реализация тыс. м³/год | Потери тыс. м³/год | Водозабор, тыс. м³/год | Очистные, тыс. м³/год |
| НОВОИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 378,9 | 341,01 | 37,89 | 375,95 | 0,00 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" для централизованных систем водоснабжения Новоивановского сельского поселения, гарантирующей организацией определен МКУ «Новоивановское» Новоивановского сельского поселения Новопокровского района.

5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

5.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Таблица 17  – Перечень основных мероприятий  по реализации схемы водоснабжения

| № п/п | Виды работ | Год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Ст. Новоивановская |
| 1 | Реконструкция водопроводной сети: |  |
| 1.1 | Скважина № 7047 до ул. Степной L=1100.0 | 2017 г |
| 1.2 | Скважина № 7853 ул. Комсомольская от пер. Гагарина до пер. Тыщенко L=700,0 | 2018 г |
| 1.3 | ул. Комсомольская от опоры ЛЭП № 3112 ВЛ 0,4 кВ до МТФ ОАО «Новак» L=120,0 | 2018 г |
| 1.4 | ул. Школьная от дома № 2 до пер. Тыщенко L=1500,0 | 2019 г |
| 1.5 | Пер. Тыщенко от ул. Комсомольской до ул. Степной L=150,0 | 2020 г |
| 1.6 | пер. Тыщенко от ул. Комсомольской до ул. Школьной L=240,0 | 2021 г |
| 1.7 | Пер. Задорожнего от ул. Комсомольской до ул. Щкольной L= 150,0 | 2022 г |
| 1.8 | Скважина № 5607 до ул. Полевой L=120,0 | 2023 г |
| 1.9 | Ул. Полева от ул. Хлебниковой до пер. Гагарина L=300,0 | 2024 г |
| 1.10 | ул. Пионерская от пер. Задорожнего до опоры ЛЭП № 23 ВЛ 0,4 кВ L=130,0 | 2025 г |
| 1.11 | Ул. Пионерская от опоры ЛЭП № 20 до опоры ЛЭП № 23 ВЛ 0,4 кВ L=180,0 | 2026 г |
| 1.12 | Пер. Гагарина от ул. Пионерской до ул. Набережной d 50 мм L=90,0 | 2027 г |
| 1.13 | Пер. Кривошеева от ул. Пионерской до ул. Набережной L=160,0 | 2027 г |
| 1.14 | Пер. Гагарина от ул. Набережной до ул. Красной L=230,0 | 2028 г |
| 1.15 | Ул. Красная от дома № 1 до пер. Задорожнего L=2300,0 | 2029 г |
| 1.16 | Ул. Красная от пер. Задорожнего до дома № 222 L=600,0 | 2030 г |
| 1.17 | Замена металлических труб центральной магистрали на пластиковые L=1520,0 | 2021 г |
| 2 | Модернизация оборудования в системе водоснабжения: |  |
| 2.1 | Замена башни ВБР 25-18 скважина № 7853 | 2017 г |
| 2.2 | Замена глубинных насосов на скважинах № 7047, № 5607, № 7853 | 2017 г |
| 2.3 | Устройство зоны санитарной охраны на скважинах № 7047, № 5607, № 7853 | 2018 г. |
| Ст. Плоская |
| 1 | Реконструкция водопроводной сети: |  |
| 1.1 | Скважина № 4422 до ул. Красной L = 100,0 | 2018 г |
| 1.2 | Ул. Красная от ул. Северной до опоры ЛЭП L= 2500,0 | 2019 г |
| 1.3 | Скважина № 6676 до ул. Северной L=320,0 | 2020 г |
| 1.4 | Ул. Северная от дома № 41 ул. Красной L=600,0 | 2021 г |
| 1.5 | Замена металлических труб центральной магистрали на пластиковые L=420,0 | 2022 г |
| 2 | Модернизация оборудования в системе водоснабжения: |  |
| 2.1 | Замена башни ВБР 25-18 скважина № 4422 | 2017 г |
| 2.2. | Замена глубинных насосов на скважинах № 6690, № 4422, № 6676 | 2017 г |
| 2.3 | Устройство зоны санитарной охраны на скважинах № 6690, № 4422, № 6676 | 2018 г. |

5.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.

5.2.1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества.

Реконструкция водопроводных сетей Новоивановского сельского поселения.

5.2.2. Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует.

По данным Администрации Новоивановского сельского поселения система центрального водоснабжения имеется на всей территории Новоивановского сельского поселения – в связи с этим данный раздел не заполняется.

5.2.3. Сокращение потерь воды при ее транспортировке

Реконструкция водопроводных сетей на территории Новоивановского сельского поселения.

5.2.4. Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия

качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации

На территории Новоивановского сельского поселения мероприятия, направленные на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации, не предусмотрены.

5.2.5. Повышение энергоэффективности

Реконструкция водопроводных сетей.

5.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

В 2017-2030 гг. реконструкция водопроводных сетей, мероприятия указаны в таблице № 17 настоящей Схемы.

5.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющей водоснабжение

Анализ полученных данных показывает, что наилучший результат может быть получен при использовании комплексного подхода, включающего внедрение средств автоматизации на всех уровнях системы водоснабжения, в том числе диспетчерского управления и учета энергоресурсов. При этом внедрение комплексной системы автоматизации на базе программно-технического комплекса может осуществляться поэтапно, в соответствии с приоритетами и потребностями Заказчика. Система предназначена для автоматизации процессов сбора и обработки информации о работе объектов водоканала, программно-логического управления объектами, диспетчерского контроля и централизованного управления, а также для решения задач технического и коммерческого учета гидроресурсов, потребления тепла и электроэнергии.

Цели и задачи: экономия ресурсов электроэнергии, тепло- и гидроресурсов, увеличение сроков службы технологического оборудования, снижение затрат на предупредительные и ремонтные работы, обеспечение оперативного управления и контроля технологическими процессами. Объекты автоматизации - системы водозабора, водоподготовки, распределения, водоснабжения. Внедрение автоматизированной системы управления реагентным хозяйством позволяет значительно повысить надежность и качество очистки воды, снизить эксплуатационные затраты до минимума, улучшить условия труда рабочего персонала и многое другое. Созданная система улучшает показатели работы реагентного хозяйства и водоснабжения в целом, обеспечивает приведение к общегосударственным стандартам качества питьевой воды по ГОСТ 28.74-82.

5.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

У 76 % абонентов регулирующей организации установлены приборы учета водопотребления.  24% абонентов платят по нормативным показателям.

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, являются индивидуальные жилые дома. До 2030 г. необходимо оснастить приборами учета 100% абонентов существующих и вновь подключенных.

Опираясь на показания счетчиков, планируется осуществлять учет воды, отпускаемой населению, и соответственно производить расчет с потребителями на основании утвержденных тарифов.

5.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование

Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) выбраны из условий  обеспечения кратчайшего расстояния до потребителей с учетом искусственных и естественных преград и проложены преимущественно в границах красных линий (территория сельского поселения). Трассы подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов схемы. Ориентировочные варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) приведены в приложениях к настоящей Схеме водоснабжения и водоотведения.

5.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров,

водонапорных башен

Строительство насосных станций и резервуаров не предусмотрено.

5.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Строительство насосной станции не планируется.

5.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения содержатся в приложениях к настоящей Схеме.

6. Экологические объекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

6.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоем в процессе водоподготовки необходимо использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод фильтров. Данная технология позволяет повысить экологическую безопасность водного объекта, исключив сброс промывных вод в водоем. Гарантирующая организация постоянно проводит мониторинг используемого водного объекта выше и ниже сброса сточных вод; контроль качества сбрасываемых сточных вод.

6.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

До недавнего времени хлор являлся основным обеззараживающим агентом, применяемым на станциях водоподготовки. Серьезным недостатком метода обеззараживания воды хлорсодержащими агентами является образование в процессе водоподготовки высокотоксичных хлорорганических соединений. Галогенсодержащие соединения отличаются не только токсичными свойствами, но и способностью накапливаться в тканях организма. Поэтому даже малые концентрации хлорсодержащих веществ будут оказывать негативное воздействие на организм человека, потому что они будут концентрироваться в различных тканях. Вместо жидкого хлора используются новые эффективные обеззараживающие реагенты (гипохлорит натрия). Это позволяет не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и повысить безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям, за счет исключения из обращения опасного вещества – жидкого хлора.

7. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Объемы капитальных вложений в реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения определены на основе выполненных сводных сметных расчетов удельной стоимости для сетей водоснабжения и объектов-аналогов ВЗУ. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения представлена в таблице 18 настоящей Схемы.

В примерные объемы инвестиций включена стоимость работ по инженерным изысканиям, проектированию, реконструкции и техническому перевооружению объектов централизованной системы водоснабжения Новоивановского сельского поселения. Объем инвестиций и сроки реализации мероприятий раздела "Водоснабжение" настоящей схемы определяется в соответствии с краевой программой, принимаемой в порядке, установленном Правительством Краснодарского края, и инвестиционными программами организаций, осуществляющих холодное водоснабжение на территории Новопокровского района и Краснодарского края.

Оценка величины необходимых капитальных вложений в реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

Оценка величины необходимых капитальных вложений в реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения представлена в таблице 18 настоящей Схемы.

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Диаметр | Стоимость 1 м (руб.) | Суммарная стоимость, тыс. руб. (+2% абсолютное отклонение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Станица Новоивановская |
| Реконструкция водопроводной сети: |
| Скважина № 7047 до ул. Степной | м | 1100 | 100 | 273,0 | 301,0 |
| Скважина № 7853 ул. Комсомольская от пер. Гагарина до пер. Тыщенко | м | 700,0 | 150 | 280,0 | 196,0 |
| ул. Комсомольская от опоры ЛЭП № 3112 ВЛ 0,4 кВ до МТФ ОАО «Новак» | м | 120,0 | 175 | 300,0 | 36,0 |
| ул. Школьная от дома № 2 до пер. Тыщенко | м | 1500,0 | 150 | 280,0 | 420,0 |
| Пер. Тыщенко от ул. Комсомольской до ул. Степной | м | 150,0 | 62 | 200,0 | 30,0 |
| Пер. Тыщенко от ул. Комсомольской до ул. Школьной | м | 240,0 | 62 | 200,0 | 48,0 |
| Пер. Задорожнего от ул. Комсомольской до ул. Щкольной | м | 150,0 | 62 | 200,0 | 30,0 |
| Скважина № 5607 до ул. Полевой | м | 120,0 | 82 | 230,0 | 28,0 |
| Ул. Полева от ул. Хлебниковой до пер. Гагарина | м | 300,0 | 82 | 230,0 | 69,0 |
| ул. Пионерская от пер. Задорожнего до опоры ЛЭП № 23 ВЛ 0,4 кВ | м | 130,0 | 175 | 300,0 | 39,0 |
| Ул. Пионерская от опоры ЛЭП № 20 до опоры ЛЭП № 23 ВЛ 0,4 кВ | м | 180,0 | 63 | 205,0 | 13,0 |
| Пер. Гагарина от ул. Пионерской до ул. Набережной | м | 90,0 | 50 | 180,0 | 9,0 |
| Пер. Кривошеева от ул. Пионерской до ул. Набережной | м | 160,0 | 75 | 215,0 | 34,0 |
| Пер. Гагарина от ул. Набережной до ул. Красной | м | 230,0 | 50 | 180,0 | 41,0 |
| Ул. Красная от дома № 1 до пер. Задорожнего | м | 2300,0 | 175 | 300,0 | 690,0 |
| Ул. Красная от пер. Задорожнего до дома № 222 | м | 600,0 | 175 | 300,0 | 180,0 |
| Замена металлических труб центральной магистрали на пластиковые | м | 400,0 | 100 | 273,0 | 109,0 |
|  | м | 120,0 | 82 | 230,0 | 28,0 |
|  | м | 600 | 75 | 215,0 | 129,0 |
|  | м | 400 | 150 | 280,0 | 112,0 |
| Модернизация оборудования в системе водоснабжения: |
| Замена башни ВБР 25-18 скважина № 7853 | шт. | 1 | - | 367,6 | 367,6 |
| Замена глубинных насосов на скважинах № 7047, № 5607, № 7853 | шт. | 3 | - | 32,9 | 99,0 |
| Устройство зоны санитарной охраны на скважинах № 7047, № 5607, № 7853 | шт. | 3 | - | 220,0 | 660,0 |
| Ст. Плоская |
| Реконструкция водопроводной сети |
| Скважина № 4422 до ул. Красной | м | 100,0 | 70 | 215,0 | 22,0 |
| Ул. Красная от ул. Северной до опоры ЛЭП | м | 2500,0 | 175 | 300,0 | 750,0 |
| Скважина № 6676 до ул. Северной | м | 320,0 | 100 | 273,0 | 87,0 |
| Ул. Северная от дома № 41 ул. Красной | м | 600,0 | 125 | 275,0 | 165,0 |
| Замена металлических труб центральной магистрали на пластиковые | м | 420,0 | 100 | 273,0 | 115,0 |
| Модернизация оборудования в системе водоснабжения: |
| Замена башни ВБР 25-18 скважина № 4422 | шт. | 1 | - | 367,6 | 367,6 |
| Замена глубинных насосов на скважинах № 6690, № 4422, № 6676 | шт. | 3 | - | 32,9 | 99,0 |
| Устройство зоны санитарной охраны на скважинах № 6690, № 4422, № 6676 | шт. | 3 | - | 220,0 | 660,0 |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 5934,2 |

8. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоснабжения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей.

Таблица 19 – Целевые показатели развития системы централизованного водоснабжения

| № nn | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовый год | Целевой год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Качество воды |  |  |  |
| 1.1 | Соответствие качества холодной воды установленным требованиям | % | 97 | 100 |
| 1.2 | Соответствие качества горячей воды установленным требованиям | % | 0 | 0 |
| 2. | Надежность и бесперебойность водоснабжения |  |  |  |
| 2.1 | Непрерывность водоснабжения | ч/сут | 24 | 24 |
| 2.2 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед/км | 22 | 0,85 |
| 2.3 | Доля сетей нуждающихся в замене | % | 70 | 30 |
| 3. | Качество обслуживания абонентов |  |  |  |
| 3.1 | Охват населения централизованным водоснабжением | % | 95 | 100 |
| 3.2 | Обеспеченность потребителей приборами учета воды |  |  |  |
| 3.2.1. | Ст. Новоивановская | % | 76 | 100 |
| 3.2.2. | ст. Плоская | % | 33 | 100 |
| 4. | Эффективность использования ресурсов |  |  |  |
| 4.1 | Удельное водопотребление: |  |  |  |
| 4.1.1 | Население | л/чел/сут | 82 | 150 |
| 4.2 | Уровень потерь воды | % | 33,02 | 10 |

8.1. Показатели качества горячей и питьевой воды

Показатели качества воды приведены в таблице № 19 настоящей Схемы.

8.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения приведены в таблице 19.

8.3. Показатели качества обслуживания абонентов

Показатели качества обслуживания абонентов приведены в таблице 20.

| Год | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, ед. | Охват абонентов приборами учета, % |
| --- | --- | --- |
| 2015-2016 | 0 | 100 |
| 2017-2018 | 0 | 100 |
| 2019-2020 | 0 | 100 |
| 2021 | 0 | 100 |
| 2022 | 0 | 100 |
| 2023 | 0 | 100 |
| 2024 | 0 | 100 |
| 2025 | 0 | 100 |
| 2026 | 0 | 100 |
| 2027 | 0 | 100 |
| 2028 | 0 | 100 |
| 2029 | 0 | 100 |
| 2030 | 0 | 100 |

8.4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке приведены в таблице 21.

Таблица 21. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке

| Годы | Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, % |
| --- | --- |
| 2015-2016 | 33,2 |
| 2017-2018 | 33,0 |
| 2019-2020 | 31,5 |
| 2021 | 30,0 |
| 2022 | 28,5 |
| 2023 | 28,5 |
| 2024 | 27,3 |
| 2025 | 26,6 |
| 2026 | 26,5 |
| 2027 | 25,5 |
| 2028 | 24,5 |
| 2029 | 23,5 |
| 2030 | 23,0 |

8.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды

Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности приведены в таблице 22.

Таблица 22. Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы

| Годы | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, % |
| --- | --- |
| 2015-2016 | 0,45 |
| 2017-2018 | 0,43 |
| 2019-2020 | 0,42 |
| 2021 | 0,41 |
| 2022 | 0,40 |
| 2023 | 0,39 |
| 2024 | 0,38 |
| 2025 | 0,37 |
| 2026 | 0,36 |
| 2027 | 0,35 |
| 2028 | 0,34 |
| 2029 | 0,33 |
| 2030 | 0,32 |

8.6. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели отсутствуют.

9. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На территории Новоивановского сельского поселения бесхозяйных объектов нет.

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА.

10. Существующее положение в сфере водоотведения поселения

10.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Сбор канализационных стоков организаций осуществляется в обособленные септики. По мере заполнения септиков производится откачка и вывоз стоков специальными автомобилями. Согласно сведениям Администрации Новоивановского сельского поселения система центральной канализации на территории сельского поселения не предусмотрена, используются выгребные ямы.

10.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

В случае с Новоивановским сельским поселением на сегодняшний день техническое обследование централизованных систем водоотведения не проводилось, результаты обследования не предоставлены, в связи с отсутствием на территории сельского поселения системы водоотведения.

10.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Централизованная система водоотведения на территории Новоивановского сельского поселения не предусмотрена.

10.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

В связи с отсутствием на территории Новоивановского сельского поселения

системы водоотведения данный раздел не заполняется.

10.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

В связи с отсутствием на территории Новоивановского сельского поселения системы водоотведения данный раздел не заполняется.

10.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

В связи с отсутствием на территории Новоивановского сельского поселения системы водоотведения данный раздел не заполняется.

10.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

В связи с отсутствием на территории Новоивановского сельского поселения системы водоотведения данный раздел не заполняется.

10.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

В настоящее время в Новоивановском сельском поселении территория поселения полностью не охвачена централизованной системой водоотведения.

10.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения

В настоящее время в Новоивановском сельском поселении территория поселения полностью не охвачена централизованной системой водоотведения.

11. Балансы сточных вод в системе водоотведения

11.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

В связи с отсутствием на территории Новоивановского сельского поселения системы водоотведения данный раздел не заполняется.

11.2. Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.

В связи с отсутствием на территории Новоивановского сельского поселения системы водоотведения данный раздел не заполняется.

11.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В связи с отсутствием на территории Новоивановского сельского поселения системы водоотведения данный раздел не заполняется.

11.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

В связи с отсутствием на территории Новоивановского сельского поселения системы водоотведения данный раздел не заполняется.

11.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта, в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* и с учетом существующей застройки станицы. Сведения о годовом ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод представлено в таблице 23.

Таблица 23. Прогноз поступления сточных вод

| Годы | Население и бюджет, тыс. м3/год | Промышленность, тыс. м3/год | Всего, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015-2016 | - | - | - |
| 2017-2018 | - | - | - |
| 2019-2020 | - | - | - |
| 2021 | 3,7 | - | 3,7 |
| 2022 | 5,3 | - | 5,3 |
| 2023 | 8,1 | - | 8,1 |
| 2024 | 9,8 | - | 9,8 |
| 2025 | 10,2 | - | 10,2 |
| 2026 | 10,4 | - | 10,4 |
| 2027 | 10,6 | - | 10,6 |
| 2028 | 11,2 | - | 11,2 |
| 2029 | 11,8 | - | 11,8 |
| 2030 | 12,73 | - | 12,73 |

12. Прогноз объема сточных вод

12.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о годовом ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод представлено в таблице 24, среднесуточное потребление к 2030 году составит 0,034 тыс. м3/сутки или 12,73 тыс. м3/год.

Таблица 24. Оценка объемов сточных вод

| Годы | Всего, тыс. м3/год |
| --- | --- |
| 2015-2016 | - |
| 2017-2018 | - |
| 2019-2020 | - |
| 2021 | 3,7 |
| 2022 | 5,3 |
| 2023 | 8,1 |
| 2024 | 9,8 |
| 2025 | 10,2 |
| 2026 | 10,4 |
| 2027 | 10,6 |
| 2028 | 11,2 |
| 2029 | 11,8 |
| 2030 | 12,73 |

12.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

В связи с отсутствием централизованной системы водоотведения данный раздел не заполняется.

12.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

В связи с отсутствием очистных сооружений не представляется возможным произвести расчет дефицита (резерва) мощностей.

12.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

В связи с отсутствием на территории Новоивановского сельского поселения системы водоотведения данный раздел не заполняется.

12.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

В связи с отсутствием на территории Новоивановского сельского поселения системы водоотведения данный раздел не заполняется.

13. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

13.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Раздел «Водоотведение» настоящей схемы разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

• удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

• постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» настоящей схемы являются:

- обеспечение сельского поселения децентрализованной системой водоотведения,

- с учетом использования выгребных ям создание и обеспечение благоприятной экологической ситуации на территории Новоивановского сельского поселения.

13.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Система водоотведения в сельском поселении предусматривается с учетом его развития на расчетный срок.

Система водоотведения по степени обеспеченности в сельском поселении принята такой же, как и система водоснабжения III категории, в соответствии с п.4.4 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»: число жителей в населенном пункте до 5 тыс. человек. Для очистки бытовых сточных вод предусмотрено создание децентрализованной системы водоотведения для индивидуальной жилой застройки. Реализовать децентрализованную систему водоотведения на расчетный срок необходимо установкой выгребов и септиков полной заводской готовности на территории индивидуальной жилой застройки. Вывоз стоков от септических камер и выгребов выполнить специализированными машинами.

Предусматривается установка выгребов и септиков полной заводской готовности. Емкости выгребных и септических камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Подсоединение зданий к камерам выполнить через смотровые колодцы. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год.

Таким образом, для обеспечения индивидуальной жилой застройки децентрализованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки, на расчетный срок необходимо выполнить мероприятие по устройству септиков и выгребов полной заводской готовности.

Основные мероприятия по реконструкции и строительству, таблица 25

| № п/п | Наименование мероприятия | Примерные сроки работ | Производительность, тыс. м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | окончание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | устройство септиков и выгребов полной заводской готовности жителям индивидуальной жилой застройки | 2021 | 2030 | - |

13.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Основной целью развития систем водоотведения сельского поселения является гарантированное обеспечение доступа проживающих в частном жилом секторе граждан к услугам водоотведения. Развитие централизованного водоотведения позволит улучшить экологическую ситуацию, санитарно-гигиенические условия населения и снижение риска инфекционных заболеваний.

13.4. Сведения о предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Вывод из эксплуатации объектов централизованного водоотведения схемой водоснабжения и водоотведения не предусматривается. Сведения о мероприятиях в децентрализованной системе водоотведения представлены в пункте 13.2 настоящей Схемы.

13.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об  автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Сведения о развитии системы диспетчеризации – см. раздел 5.4 настоящей Схемы.

13.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Существующая схема сетей водоотведения представлена в приложениях к настоящей Схеме.

13.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений  централизованной системы водоотведения

Границы и характеристики охранных зон представлены в приложениях к настоящей Схеме согласно СНиП 2.7.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

13.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения представлены в приложениях к настоящей Схеме согласно СНиП 2.7.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

14. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

14.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

Мероприятия по снижению вредного воздействия на окружающую среду при хранении осадка сточных вод, таблица 26

| № | Наименование объекта | Примерные сроки работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка проекта и переработка осадка сточных вод на методом геотубирования | 2017 | 2021 |
| 2 | Проектирование напорного трубопровода для перекачки осадка, устройство дренажного основания | 2021 | 2025 |
| 3 | Разработка проекта и переработка осадка сточных вод методом геотубирования | 2022 | 2029 |

14.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод отсутствуют.

15. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы

водоотведения

Оценка потребности в капитальных в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения представлена в таблице 27.

| Наименование мероприятий | Ориентировочные затраты инвестиций, тыс. руб. | Этапы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015-2016 | 2017-2018 | 2019-2020 | 2021-2022 | 2023-2024 | 2025-2030 |
| устройство септиков и выгребов полной заводской готовности жителям индивидуальной жилой застройки | 2220,0 | - | - | - | 1480,0 | 370,0 | 370,0 |

16. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

16.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения не приведены ввиду отсутствия на территории Новоивановского сельского поселения сетей канализации, в том числе и на перспективу до 2030 года.

16.2. Показатели качества обслуживания абонентов

Показатели качества обслуживания абонентов приведены в таблице 28.

16.3. Показатели качества очистки сточных вод

Показатели качества очистки сточных вод не приведены, ввиду отсутствия на территории Новоивановского сельского поселения системы централизованной канализации.

16.4. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод не приведены, ввиду отсутствия на территории Новоивановского сельского поселения системы централизованной канализации.

16.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод

Показатели соотношения цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод не приведены, ввиду отсутствия разработанной и утвержденной Инвестиционной программы гарантирующей организации.

16.6. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Удельное энергопотребление на перекачку и очистку сточных вод не приведено ввиду отсутствия системы централизованной канализации на территории Новоивановского сельского поселения. Таблица 28. Показатели качества обслуживания абонентов

| Годы | Обеспеченность населения децентрализованным водоотведением, % от численности населения |
| --- | --- |
| 2016 | 10,0 |
| 2017-2018 | 12,0 |
| 2019-2020 | 15,0 |
| 2021-2022 | 10,0 |
| 2023-2024 | 12,0 |
| 2025-2026 | 15,0 |
| 2027-2028 | 16,0 |
| 2029-2030 | 20,0 |

17. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйственные объекты в сельском поселении отсутствуют.